1. Назначение изделия

1.1. Устройство Конвертер DMX-DIM (далее - конвертер) предназначено для интеграции диммируемых светильников в системы, управляемые по протоколу DMX512.

1.2. Конвертер имеет возможность выбора и установки DMX адреса.

1.3. Декларация о соответствии ЕАС № RU Д-RU.МО10.В.05215.

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики конвертера приведены в табл.1.

Таблица 1

| Устройство Характеристики | Конвертер DMX-DIM |
| --- | --- |
| Напряжение питания переменного тока | ~230±23 B при частоте 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 2 Вт |
| Класс защиты от поражения электротоком по ГОСТ 12.2.007.0 | I I (второй) |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У 1 |
| Температура эксплуатации | от - 40 до + 45°C |
| Степень защиты от внешних воздействий СТБ IEC 60598-1 | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | См. рис.1 |
| Масса, max | 0,5 кг |

*Примечание: Ввиду того, что организация-изготовитель проводит постоянную работу по улучшению качества изделий, внешний вид, комплектность и технические характеристики изделия могут отличаться от приведенных.

3. Устройство

3.1. Конвертер состоит из следующих составных частей:

а) корпус с крышкой из поликарбоната серого цвета;

б) печатная плата из фольгированного стеклотекстолита с запаянными элементами

электрической схемы;

в) блок питания.

4. Комплектность поставки

4.1. В комплект поставки входит:

конвертер, шт.	1;

упаковка, шт.	1 (на 4 конвертера);

паспорт, шт.	1

5. Требования по технике безопасности

5.1. Установку конвертера производить только при отключенном питании.

5.2. Необходимо оберегать корпус конвертера от механических повреждений.

5.3. Очистку корпуса производить с помощью мягкой ветоши, смоченной в мыльном растворе.

Внимание! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, РЕМОНТУ КОНВЕРТЕРА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.

Рис.1

6. Порядок монтажа и подключения

6.1. Распаковать конвертер.

6.2. Снять верхнюю крышку конвертера, открутив четыре винта.

6.3. Закрепить конвертер в рабочем положении через четыре отверстия (рис.2).

6.4. Подключить конвертер согласно схеме подключения (рис.3).

6.5. Проверить светильники на работоспособность.

6.6. Закрыть конвертер крышкой и закрутить четыре винта до упора и затянуть накидные гайки кабельных вводов.

Рис.2

7. Схема подключения

7.1 Схема монтажа и подключения представлена на рис. 2 и рис.3

Рис.3

8.Правила хранения и транспортировки

8.1. Для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 до плюс 40°С.

8.2.Конвертер должен транспортироваться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов).

8.3. Условия хранения конвертеров – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 1 год.

8.4. Хранение конвертера предусмотрено в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого солнечного излучения, дождя, пыли и плесени помещении при температуре от минус 40 до                  плюс 40 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

9. Требования охраны окружающей среды и утилизации

9.1. Устройство не наносит вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации.

|  | Устройство утилизируется согласно требованиям к электронным и электротехническим товарам (изделиям) |  |
| --- | --- | --- |

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев от даты поставки устройства покупателю при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

10.2. Срок службы устройства не менее 8 лет.

10.3 При возникновении неполадок в работе устройства обращаться в сервисную службу                     ООО «Интилед» по бесплатному телефонному номеру/ WhatsApp +7 800 333 05 33, по электронной почте help@intiled.ru или оставить заявку на сайте www.intiled.ru.

11. Свидетельство о приемке

| Диапазон заводских номеров изделий в партии |  | Количество изделий в партии | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата выпуска |  | Представитель ОТК |  |
|  |  |  | печать |

Адрес организации-изготовителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, литер А,

пом. 12-Н, ч.пом. 33, оф. 4-41, 4 этаж

Адрес производства: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, строение 10.

https://intiled.ru/

ПАСПОРТ

Конвертер DMX-DIM