8.Правила хранения и транспортировки

8.1. Для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 до плюс 40°С.

8.2.Конвертер должен транспортироваться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов).

8.3. Условия хранения конвертеров – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 1 год.

8.4. Хранение конвертера предусмотрено в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого солнечного излучения, дождя, пыли и плесени помещении при температуре от минус 40 до                  плюс 40 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

9. Требования охраны окружающей среды и утилизации

9.1. Устройство не наносит вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации.

|  | Устройство утилизируется согласно требованиям к электронным и электротехническим товарам (изделиям) |  |
| --- | --- | --- |

10. Гарантийные обязательства

10.1. Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев от даты поставки устройства покупателю при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

10.2. Срок службы устройства не менее 8 лет.

10.3 При возникновении неполадок в работе устройства обращаться в сервисную службу                     ООО «Интилед» по бесплатному телефонному номеру/ WhatsApp +7 800 333 05 33, по электронной почте help@intiled.ru или оставить заявку на сайте www.intiled.ru.

11. Свидетельство о приемке

| Диапазон заводских номеров изделий в партии |  | Количество изделий в партии | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата выпуска |  | Представитель ОТК |  |
|  |  |  | печать |

Адрес организации-изготовителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, литер А,

пом. 12-Н, ч.пом. 33, оф. 4-41, 4 этаж

Адрес производства: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, строение 10.

https://intiled.ru/

ПАСПОРТ

Конвертер DMX-3W(U1)

1. Назначение изделия

1.1. Устройство Конвертер DMX-3W (U1) (далее – устройство) предназначено для преобразования дифференциального сигнала RS-485 в сигнал TTL уровня и образования 3-проводной шины питания/управления, подключаемой к изделию IntiTUBE, IntiSLIM, IntiPOINT.

1.2. Декларация о соответствии ЕАС № RU Д-RU.МО10.В.05215.

2. Технические характеристики

2.1. Технические характеристики разветвителя приведены в табл.1.

Таблица 1

| Устройство Характеристики | Конвертер DMX-3W(U1) |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 24 В |
| Потребляемая мощность | 0,5 Вт |
| Класс защиты от поражения электротоком по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | III (третий) |
| Режим передачи | Симплексный |
| Скорость передачи данных, max | 500 kb/с |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У 1 |
| Температура эксплуатации | от - 40 до + 45°C |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ Р МЭК 60598-1 | IP65 |
| Габаритные размеры | См. рис.1 |
| Масса, max | 0,2 кг |

*Примечание: Ввиду того, что организация-изготовитель проводит постоянную работу по улучшению качества изделий, внешний вид, комплектность и технические характеристики изделия могут отличаться от приведенных данных.

3. Устройство

3.1. Устройство состоит из следующих составных частей:

а) корпус с крышкой из поликарбоната серого цвета;

б) печатная плата из фольгированного стеклотекстолита с запаянными элементами электрической

схемы

4. Комплектность поставки

4.1. В комплект поставки входит:

Конвертер DMX-3W (U1), шт.	1

упаковка, шт.	1 (на 4 устройства);

паспорт, шт.	1

5. Требования по технике безопасности

5.1. Установку устройства производить только при отключенном питании.

5.2. Необходимо оберегать корпус устройства от механических повреждений.

5.3. Очистку корпуса устройства с помощью мягкой ветоши, смоченной в мыльном растворе.

Внимание! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, РЕМОНТУ УСТРОЙСТВА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.

Рис.1

6. Порядок монтажа и подключения

6.1. Распаковать устройство.

6.2. Снять верхнюю крышку устройства, открутив четыре винта.

6.3. Закрепить устройство в рабочем положении через два отверстия ∅ 4 мм (рис.2).

6.4. Подключить устройство согласно схеме подключения (рис.3).

6.5. Проверить светильники на работоспособность.

6.6. Закрыть устройство крышкой с уплотнительной резинкой, закрутить четыре винта до упора и затянуть накидные гайки кабельных вводов.

Рис.2

7. Схема подключения

7.1. Схемы подключения представлены на рис.3

Рис.3