1 Назначение изделия

1.1 Устройство Конвертер DMX-PWM (далее - конвертер) представляет собой прибор, преобразующий поступающие на вход данные по протоколу DMX-512 в силовые сигналы управления световым оборудованием. Конвертер в линии данных DMX-512 является ведомым.

Линия данных конвертера имеет гальваническую развязку информационных входов.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики конвертера приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики конвертера

| Устройство Характеристики | Конвертер DMX-PWM |
| --- | --- |
| Напряжение питания постоянного тока | 24 В |
| Стандарт интерфейса | DMX |
| Количество каналов в одном конвертере | 4 шт. |
| Максимальный допустимый ток на один канал | 6 А |
| Суммарный максимальный ток по всем каналам | 24 А |
| Гамма-коррекция яркости каналов | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Гальваническая развязка линии данных | Да |
| Изменение DMX адреса | Да (DIP-переключатель) |
| Частота диммирования каналов | 1000 Гц |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У 1 |
| Температура эксплуатации | от - 40 °C до + 55 °C |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | См. рис.1 |
| Масса | 0,37 кг |

*Примечание - Ввиду того, что организация-изготовитель проводит постоянную работу по улучшению качества изделий, внешний вид, комплектность и технические характеристики изделия могут отличаться от приведенных.

3 Устройство

3.1 Конвертер состоит из следующих составных частей:

а) корпус с крышкой из поликарбоната серого цвета;

б) печатная плата из фольгированного стеклотекстолита с запаянными элементами

электрической схемы.

4 Комплектность поставки

4.1 В комплект поставки входит:

- конвертер, шт.	1;

- упаковка, шт.	1;

- паспорт, шт.	1.

5 Требования по технике безопасности

5.1 Установку конвертера производить только при отключенном питании.

5.2 Необходимо оберегать корпус конвертера от механических повреждений.

5.3 Очистку корпуса производить с помощью мягкой ветоши, смоченной в мыльном растворе.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, РЕМОНТУ КОНВЕРТЕРА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.

Рисунок 1 - Габаритные размеры конвертера

Рисунок 2 - Крепления конвертера

6 Порядок монтажа и подключения

6.1 Распаковать конвертер.

6.2 Снять верхнюю крышку конвертера, открутив шесть винтов.

6.3 Закрепить конвертер в рабочем положении через четыре отверстия (рисунок 2).

6.4 Подключить конвертер согласно схеме подключения. Максимально можно подключить до           32 конвертеров на одну линию управления DMX-512.

6.5 Проверить световую линию на работоспособность.

6.6 Закрыть конвертер крышкой и закрутить шесть винтов до упора и затянуть накидные гайки кабельных вводов.

7 Схема подключения

7.1 Схема подключения конвертера представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема подключения конвертера к линии управления, питания и световым линиям.

8 Правила хранения и транспортировки

8.1 Для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 °С до плюс 40 °С.

8.2 Конвертер должен транспортироваться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов).

8.3 Условия хранения конвертеров – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 1 год.

8.4 Хранение конвертера предусмотрено в оригинальной упаковке, в помещении, защищенном от прямого солнечного излучения, осадков, пыли и плесени при температуре от минус 40 °С до                  плюс 40 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

9 Требования охраны окружающей среды и утилизации

9.1 Конвертер не наносит вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации.

|  | Устройство утилизируется согласно требованиям к электронным и электротехническим товарам (изделиям) |  |
| --- | --- | --- |

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев от даты поставки конвертера покупателю при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте

10.2 Срок службы конвертера не менее 8 лет.

10.3 При возникновении неполадок в работе конвертера обращаться в сервисную службу                   ООО «Интилед» по бесплатному телефонному номеру/ WhatsApp +7 800 333 05 33, по электронной почте help@intiled.ru или оставить заявку на сайте www.intiled.ru.

11 Свидетельство о приемке

| Диапазон заводских номеров изделий в партии |  | Количество изделий в партии | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата выпуска |  | Представитель ОТК |  |
|  |  |  | печать |

Адрес организации-изготовителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, литер А,

пом. 12-Н, ч.пом. 33, оф. 4-41, 4 этаж

Адрес производства: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, строение 10.

https://intiled.ru/

ПАСПОРТ

Конвертер DMX-PWM