1. Назначение изделия

1.1. Устройство Конвертер U-Box 4 (далее - конвертер) предназначено для конвертирования данных сетевого протокола Art-Net в протокол управления световыми приборами DMX512. Конвертер применим в системах освещения, в которых необходимо управлять большим количеством DMX устройств.

1.2. Конвертер поддерживает работу с 4 пространствами DMX512.

1.3. Конвертер совместим с любым стандартным ПО, работающим с протоколом сетевого обмена данными Art-Net.

1.4. Конвертер имеет возможность смены IP адреса и номера Universe для предотвращения конфликтов в сети.

1.5. Конвертер имеет встроенный двух портовый Ethernet коммутатор для подключения нескольких конвертеров шлейфом.

2. Технические характеристики*

2.1. Технические характеристики разветвителя приведены в табл.1.

Таблица 1

| Устройство | Конвертер U-Box 4 |
| --- | --- |
| Поддерживаемые протоколы | Art-Net4, DMX512 |
| Количество DMX пространств | 4 шт. |
| Тип DMX разъем | Neutrick XLR 3pin (F) |
| Тип Ethernet разъема | RJ45 |
| Напряжение питания переменного тока | 85-264 V AC |
| Температура эксплуатации | от - 25°C до + 70°C |
| Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 | У3 |
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт |
| Класс защиты от поражения электротоком по ГОСТ 12.2.007.0 | I (первый) |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 | IP30 |
| Габаритные размеры | См. рис.1 |
| Масса, не более | 0,9 кг |

*Примечание: Ввиду того, что организация-изготовитель проводит постоянную работу по улучшению качества изделий, внешний вид, комплектность и технические характеристики изделия могут отличаться от приведенных.

4. Комплектность поставки

4.1. В комплект поставки входит:

конвертер, шт.	1;

кабель питания, шт.	1;

кабель Ethernet, шт.	1;

разъем XLR 3pin(M), шт.	4;

упаковка, шт.	1;

паспорт, шт.	1.

5. Требования по технике безопасности

5.1. Установку конвертера производить только при отключенном питании.

5.2. Необходимо оберегать корпус конвертера от механических повреждений.

5.3. Очистку корпуса производить с помощью мягкой ветоши, смоченной в мыльном растворе.

Внимание! ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ЧИСТКЕ, РЕМОНТУ КОНВЕРТЕРА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕХ ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ И ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ.

Рис. 1

6. Порядок монтажа и подключения

6.1. Распаковать конвертер.

6.3. Закрепить конвертер в рабочем положении в RACK стойке (крепление для установки конвертера в RACK стойку в комплект поставки не входит – заказывается отдельно) .

6.4. Подключить конвертер согласно схеме подключения (рис.2).

6.5. Проверить светильники на работоспособность.

7. Схема подключения

7.1 Схема монтажа и подключения представлена на рис. 2.

Рис.2

8. Правила хранения и транспортировки

8.1. Для поставки в макроклиматические районы с умеренным климатом условия транспортирования в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов–такие же, как условия хранения 5 по ГОСТ 15150 при температуре от минус 40 до плюс 40°С.

8.2.Конвертер должен транспортироваться только в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах, в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов).

8.3. Условия хранения конвертеров – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 1 год.

8.4. Хранение конвертера предусмотрено в оригинальной упаковке, в защищенном от прямого солнечного излучения, дождя, пыли и плесени помещении при температуре от минус 40 до                 плюс 40 °С и относительной влажности не более 98 % при температуре плюс 25 °С.

9. Требования охраны окружающей среды

9.1 Конвертер не наносит вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при испытании, хранении, транспортировании, эксплуатации (применении) и утилизации.

|  | Устройство утилизируется согласно требованиям к электронным и электротехническим товарам (изделиям). |
| --- | --- |

10. Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты поставки конвертера покупателю при соблюдении правил монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.

10.2. Срок службы конвертера не менее 8 лет.

10.3 При возникновении неполадок в работе изделия обращаться в сервисную службу                       ООО «Интилед» по бесплатному телефонному номеру/ WhatsApp +7 800 333 05 33, по электронной почте help@intiled.ru или оставить заявку на сайте www.intiled.ru.

11. Свидетельство о приемке

| Диапазон заводских номеров изделий в партии |  | Количество изделий в партии | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата выпуска |  | Представитель ОТК |  |
|  |  |  | печать |

Адрес организации-изготовителя: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 32, литер А,

пом. 12-Н, ч.пом. 33, оф. 4-41, 4 этаж

Адрес производства: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, строение 10.

https://intiled.ru/

ПАСПОРТ

Конвертер U-Box 4